Reglugerð

um breytingu um umferðarmerki og notkun þeirra, nr. 289/1995 með síðari breytingum.

11. gr. breytist þannig að við bætast ný þjónustumerki.

|  | E07.24 Hestakerruleiga Merki þetta vísar á stað þar sem hægt er að leigja kerrur sem eru sérstaklega ætlaðar til flutnings á hestum. |
| --- | --- |

|  | E08.71 Barnaleikvöllur Merki þetta vísar á leikvöll barna eða afgirt leiksvæði.. |
| --- | --- |

17. gr. breytist þannig að við bætist nýtt undirmerki.

|  | J09.xx Leiðbeining um ráðlagðan ökuhraða Merki þetta er notað með nokkrum viðvörunarmerkjum (A) og sýnir þann ökuhraða sem er ráðlagður á þeim vegarkafla sem viðvörun nær yfir. Tveir síðustu stafir í númeri tákna tilgreindan hraða. Þannig hefur merkið sem hér er sýnt númerið J09.50 |
| --- | --- |

Kafli II.  Merking á yfirborði vega breytist þannig: (Breytingar með rauðu.)

23. gr.

Miðlína (L1x-2x), er milli umferðar í gagnstæðar áttir. Veg utan þéttbýlis sem er með 5,5 m breiða akbraut eða breiðari skal marka með miðlínu. Óháð breidd akbrautar skal einnig marka akbraut með miðlínu þar sem vegsýn er takmörkuð, áður en komið er að gangbraut, stöðvunarlínu, umferðareyju, umferðarmerki á akbraut eða stað þar sem fyrirstaða er á akbraut. Miðlínur skulu vera 100-200 mm breiðar og eru þessar:

24. gr.

Deililína (L3x) er milli umferðar í sömu átt á akbraut, enda sé breidd hverrar reinar 2,75 m eða meiri. Línur sem marka akreinar fyrir almenna umferð skulu vera 100-150  mm breiðar en þær sem marka aðreinar, fráreinar eða akreinar fyrir sérstaka umferð, t.d. strætisvagna, skulu vera 200-300  mm breiðar. Deililínur eru þessar:

26. gr.

Stýrilína (L44) er brotin lína sem nota má til þess að afmarka sérstakar akreinar fyrir umferð sem beygir á vegamótum. Stýrilínur skulu vera 100-200  mm breiðar.

31. gr.

Stefnuör (N2x). Áletranir (N3x). Stefnuör á akbraut bendir á þá akrein sem nota skal ef ætlunin er að aka í þá átt sem örin vísar. Önnur tákn, s.s. táknmyndir umferðarmerkja eða letur má setja á akbraut til að vekja athygli á umferðarmerkjum eða öðrum atriðum umferðinni viðkomandi.  Miðja stefnuörva og áletrana skal alltaf vera á miðju akbrautar.

.