## Slide 1: Vistferilgreining (LCA) á íslenskri þorskafurð með tilliti til tveggja mismunandi veiðarfæra
Umhverfisáhrif af fiskveiðum
Aðalbjörg Birna Guttormsdóttir
MS Umhverfis og auðlindafræði
Iðnaðarverkfræði-,vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild

## Slide 2: Umhverfisáhrif fiskveiða
Áhrif á fiskistofna og líffræðilegan fjölbreytileika
  81,9 milljón tonn á heimsvísu (2006)
  Meira en 80% fiskistofna eru full eða ofnýttir
Áhrif veiðarfæra á sjávarbotn
  1000m2
  700 m2
Loftslagsbreytingar
  50 milljarðar L af olíu á ári
  0,62 L/kg fisk
  130 milljón tonn af CO2
Súrnun sjávar
Mengun vistkerfa
Ofnotkun auðlinda jarðar
Ofgnægð næringarefna
  Brottkast 40,4% á heimsvísu
Heimildir: Davies, R., Cripps, S., Nickson, A., and Porter, G. (2009). Defining and estimating global marine fisheries bycatch. Marine Policy
      Ziegler, F., Nilsson, P., Mattsson, B., & Walther, Y. (2002). Life cycle assessment of frozen cod fillets including fishery-specific environmental impacts. SpringerLink
      Eyjólfsdóttir,H.,Jónsdóttir,H.,Yngvadóttir,E., Skúladóttir,B., (2003). Environmental effects of fish on the consumer's dish-Life Cycle Assessment of Icelandic frozen cod products. Reykjavík: IceTec and Icelandic Fisheries Laboratories.

## Slide 3: Vistferilgreining (LCA)
Alþjóðleg aðferðafræði
Lífsferill vöru/þjónustu
    Náttúruauðlind, framleiðsluferli, vöruþróun, flutningar og dreifing, sala, notkun og sorpeyðing.
ISO 14000 staðlarnir
Umhverfismerkingar
  Norræni Svanurinn
  Evrópublómið
  IPP og EuP directive
Sótspor(Carbon footprints)
  Koltvísýringsígildi (GHL)

## Slide 4: Rannsóknarspurningarnar
Er verulegur munur á umhverfisáhrifum þorsks veiddum í botnvörpu og á línu?
Hverjir eru álagsreitirnir “hot spots” innan lífsferilis afurðarinnar og hvað er hægt að gera til að draga úr þeim?

## Slide 5: Aðferðafræði
Viðmiðunareining: 1 kg af þorsk veiddur með
  botnvörpu
  á línu
  léttsöltuð lausfryst þorskflök m/roði og beini

## Slide 6: Lífsferill afurðarinnar
OUTPUT
Útstreymi í loft, vatn, sjó.
Úrgangur
INPUT
Orka/
Auðlindir
Efni /
efnasambönd
1 kg þorskur

## Slide 7: Aðferðafræði
3 flokkar
Heilsa manna– [DALY] Heilsuskemmdir, Disability Adjusted Life Years
Gæði vistkerfa [PDF*m2yr] Vistkerfaskemmdir, % tegunda sem hverfa úr vistkerfinu v/of mikils ágangs, Potentially Disappeared Fraction
Auðlindir [MJ] Ágangur á auðlindir jarðar
  Loftslagsbreytingar, öndunarfæri lífræn/ólífræn,
  mengun vistkerfa, súrnun og notkun auðlinda
Characterization, Weighting og Single score
  Meta umhverfisáhrifin

## Slide 8: Niðurstöður
SimaPro 7 phd
Ecoindicator 99
EDIP 2003

## Slide 9: Single Score 1 kg af þorsk í botnvörpu
Hráolía
NOx
SOx
NOx,SOx,
CO2,CH4
Náttúrugas,
Hráolía
Nox,SOx
Hráolía
CO2,CH4

## Slide 10: Single Score 1 kg af þorsk veiddur á línu
NOx
SOx
NOx
SOx
Hráolía
NOx
CO2,CH4
Hráolía
Hráolía
NOx

## Slide 11: Niðurstöður
Þættir skoðaðir
  Loftslagsbreytingar
  Öndunarfæri lífræn/ólífræn
  Mengun vistkerfa
  Súrnun
  Hráefnanotkun
 | Botnvarpa | Lína | Eining
Loftslagsbreytingar | 1,06E-6 (100%) | 3,25E-7 (30,8%) | DALY
Öndunarfæri lífræn efni | 1,85E-8 (100%) | 7,22E-9 (39,2%) | DALY
Öndunarfæri ólífræn efni | 5,97E-6 (100%) | 2,48E-6 (41,6%) | DALY
Súrnun | 0,344 (100%) | 0,144 (42%) | PDF*m2yr
Mengun vistkerfa | 0,141 (100%) | 0,405 (34,7%) | PAF*m2yr
Hráefnanotkun | 7,61 (100%) | 1,71 (22,7%) | MJ Surplus
DALY= Heilsuskemmdir, Disability Adjusted Life Years
PDF*m2yr= Vistkerfaskemmdir, % tegunda sem hverfa úr vistkerfinu v/of mikils ágangs, Potentially Disappeared Fraction
MJ= Ágangur á auðlindir jarðar

## Slide 12: Niðurstöður
Botnvarpa
Olíunotkun
    1,1 L/kg þorskur fullunninn
    3,46 kg af koltvísýring
Sótspor í dag
  5,14 kg koltvísýringsígildi
Vetni í framtíðinni
  1,72 kg koltvísýringsígildi
Lína
Olíunotkun
  0,36 L/kg af þorskur fullunninn
  1,15 kg af koltvísýring
Sótspor í dag
  1,58 kg koltvísýringsígildi
Vetni í framtíðinni
  0,4 kg koltvísýringsígildi

## Slide 13: Niðurstöður
Botnvarpa
Fiskveiðifasi
  Olíunotkun
  Stál í veiðarfæri
  PE í veiðarfæri
Framleiðslufasi
  Kælimiðlar
    Ammoníak
    Glýkol
Lína
Fiskveiðifasi
  Olíunotkun
  Stál í veiðarfærum
  PP í veiðarfærum
Flutningsfasi
  Flutningur á Íslandi
  Flutningur á Spáni

## Slide 14: Umræður
Fiskveiðar valda ýmsum umhverfisáhrifum
  Sjávarbotn,líffræðilegur fjölbreytileiki, notkun á auðlindum, loftslagsbreytingar, súrnun, mengun vistkerfa, úrgangur, landnotkun og fl.
Olíunotkun
  15% af heildarútblæstri Íslands
  17,6 milljarðar ISK árið 2008
  Nýir orkumöguleikar
Minnka álagsreitina innan lífsferlanna
  Aðrar aðferðir en verið er að nota
Árangur vistferilgreiningar
  Bang & Olufsen 90% sparnaður í orku og efnanotkun
  Grundfoss 40% sparnaður í orku
  Södahl Design A/S 50% sparnaður í orku-, efna- og vatnsnotkun
  Stonyfield Farm sparar milljónir dollara á ári
  Breskur iðnaður sparaði yfir 140 milljónir punda á fyrstu 3 árunum
  Og svo frv og frv....
  Heimildir: http://lct.jrc.ec.europa.eu/
  http://ec.europa.eu/environment/etap/published_files/07112008_newsletter_etap_12.pdf